## Slide 1
Rastro
sente, corrige e detecta
Apresentação I · AV1 · GAT108 Automação Avançada · UFLA · 27/10/2026
Juliano Cesar Ferreira Ramos · Andre Bueno Ocanha · João Paulo Silva
Fundamentação · 8 min
João Paulo e Juliano
MVP ao vivo · 9 min
Juliano, Andre e João Paulo
Resultados · 5 min
Andre
22 min de exposição e 8 min de arguição

## Slide 2
FUNDAMENTAÇÃO
O que a camada 1 mede
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · João Paulo Silva
2/11
Rede mesh entre Androids em áreas sem cobertura. Na AV1, o nó precisa sentir, corrigir e detectar sem enviar nada para fora.
Fixo GNSS a cada 1 s
posição, velocidade (Doppler) e rumo, cada um com a acurácia de 68% que o receptor informa
Acelerômetro a 50 Hz
aquisição contínua no serviço em primeiro plano, também com a tela bloqueada
De onde vem a incerteza
multipercurso, geometria dos satélites e céu obstruído
RegistroFix
tempo monotônico (ns) e UTC
lat, lon graus
r68 raio horizontal de 68% (m)
s ± σs velocidade (m/s)
θ ± σθ rumo a partir do norte (°)
provedor gps ou network
Campo ausente fica vazio: nenhuma incerteza é inventada.

## Slide 3
FUNDAMENTAÇÃO
Memória estável durante a coleta
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · Juliano Cesar Ferreira Ramos
3/11
Duas estruturas, uma regra: a memória não cresce.
1
Trajeto
guarda somente as últimas posições.
tamanho O(1) · média e recorte O(n) · inserção O(n)
2
Buffer IMU
guarda 500 leituras, cerca de 10 segundos.
inserção O(1) · descarte O(1) · cópia na leitura O(n)
Chegou uma leitura e está cheio?
A mais antiga sai.
←
500 leituras · ≈ 10 s
→
Quem lê o buffer recebe uma cópia: a leitura não se mistura com uma gravação em andamento.
Assim, o app pode ficar ligado por muito tempo sem aumentar o uso de memória.

## Slide 4
FUNDAMENTAÇÃO
A precisão vem do próprio GPS
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · Juliano Cesar Ferreira Ramos
4/11
1
O GPS não entrega só a posição: ele também informa uma margem de erro.
2
O Android representa essa margem como um círculo de precisão de 68%.
3
Nós transformamos esse círculo em uma medida de incerteza para a correção.
6 m
precisão r68 (exemplo)
→
σ = r68 / √2,279
≈ 4 m
de incerteza σ em cada direção
Com a velocidade é igual: usamos o valor, a direção e as margens informadas pelo sensor.
Se alguma margem não vier informada, o aplicativo não inventa um número. Assim, uma leitura incerta não é tratada como se fosse confiável.
Tracejado: precisão de 68% declarada pelo GPS

## Slide 5
FUNDAMENTAÇÃO
Reconciliação sob a restrição cinemática
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · João Paulo Silva
5/11
Restrição física: integração trapezoidal da velocidade
pₐ(k+1) − pₐ(k) − ½·(vₐ(k) + vₐ(k+1))·Δtₖ = 0
pₐ(k) posição do fixo k no eixo a (m, projeção local)
vₐ(k) componente da velocidade (m/s)
Δtₖ intervalo entre os fixos (s, relógio monotônico)
a eixo leste ou norte
k fixo da janela, de 1 a N = 10
linear Δt é conhecido → A·y = 0
Mínimos quadrados ponderados
ŷ = y − Σ·Aᵀ·(A·Σ·Aᵀ)⁻¹·A·y
γ = rᵀ·V⁻¹·r
y, ŷ medidas e reconciliadas
Σ covariância do sensor
A 2(N−1) restrições × 4N medidas
r resíduo A·y
V covariância A·Σ·Aᵀ
γ χ² com 2(N−1) graus de liberdade
A medida mais incerta é a que mais se move.
A correção y − ŷ é proporcional a Σ. No teste com dois fixos de r68 = 2 m e 20 m, o segundo absorve cerca de 99% da correção.
Descartadas
Mínimos quadrados sem peso
puxa igual a medida boa e a ruim
Filtro de Kalman
estima estado e exige ruído Q arbitrado
|Δp| = s·Δt
não linear e perde a direção

## Slide 6
FUNDAMENTAÇÃO
Erro grosseiro: critério quantitativo de corte
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · João Paulo Silva
6/11
Teste de medida com eliminação serial
zⱼ = |aⱼ| / √Wⱼⱼ
β = 1 − (1 − α)^(1/n)
z_crítico = Φ⁻¹(1 − β/2) ≈ 3,2
aⱼ ajuste da medida j: yⱼ − ŷⱼ
Wⱼⱼ variância do ajuste, W = Σ·Aᵀ·V⁻¹·A·Σ
zⱼ resíduo normalizado: N(0,1) sem erro grosseiro
α 5% de falso alarme por janela
n 40 medidas por janela (1,96 em cada daria ~87%)
β nível de cada teste (correção de Šidák)
Φ⁻¹ quantil da normal padrão
corte retira o fixo e reconcilia de novo, até 3 vezes
Sem o detector, a reconciliação piora
salto de 30 m no fixo central · afastamento RMS dos vizinhos
Chart: 
| Sem detector | Com detector
RMS dos vizinhos (m) | 2.9371 | 0.065136
Referência: a mesma janela reconciliada sem o salto. O fixo corrompido foi localizado em 85 de 85 janelas reais.
Limite: nos fixos das pontas há uma restrição por eixo e todas as medidas dela têm o mesmo z. O erro é detectado, mas não localizado: por isso a reprodução usa janela deslizante.

## Slide 7
FUNDAMENTAÇÃO
Coleta contínua, sem conflito
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · Juliano Cesar Ferreira Ramos
7/11
Acelerômetro
50 leituras por segundo
GPS
um fixo por segundo
Consumidor
organiza os dados
Registro
salva os dados
Buffer e gravador
Cada um protegido por um único cadeado.
synchronized
synchronized funciona como um cadeado:
apenas uma parte mexe em cada estrutura por vez.
Descartados: ConcurrentLinkedQueue (não limita nem conta o descarte) e ReentrantLock (sem uso para tryLock). Escalonamento: CFS do Android, sem tempo real.
Resultado no aparelho
36,3 min
com a tela bloqueada
50,1
leituras por segundo na IMU
Teste de corrida
10
execuções independentes
10 mil
leituras por rodada, 10 rodadas cada
Nenhuma inconsistência observada.

## Slide 8
FUNDAMENTAÇÃO
Ensaio reprodutível e injeção de falhas
Rastro · Apresentação I · Fundamentação · João Paulo Silva
8/11
Semente 20261020
java.util.Random tem algoritmo especificado: o mesmo resultado em qualquer JVM ou Android. Um gerador por (semente, rótulo).
Ruído
gaussiano extra, sem mudar a acurácia declarada (sensor otimista)
Perda
fixos retirados com probabilidade p (a janela encurta e Δt cresce)
Salto
um fixo deslocado de J metros em direção sorteada: o erro grosseiro
Onde a detecção começa a falhar
Chart: salto injetado (m)
| 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100
Detecção do salto | 6 | 92 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100
Falso alarme | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
90% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
5 m
menor salto com ≥ 90% de detecção
33%
de falso alarme com 1 m de ruído não declarado
50%
de perda de fixos sem mudar a detecção

## Slide 9
MVP AO VIVO
MVP ao vivo: o caminho do dado
Rastro · Apresentação I · MVP ao vivo · Juliano, Andre e João Paulo · 9 min
9/11
1
Aparelho bloqueado
notificação com fixos GNSS, IMU e tempo subindo
2
Tela Ensaio AV1
toque longo no status: aquisição ao vivo
3
Reprodução ×10
caminhada real, salto de 30 m, semente 20261020
4
Resíduo na tela
RMS antes → depois e γ contra o limite χ² de 95%
5
Erro grosseiro
“ERRO GROSSEIRO no fixo N ← o salto injetado”
6
Falha de propósito
salto de 2 m, abaixo do mínimo detectável (5 m): passa sem ser detectado
Antes da aula: app ativado 30+ min antes com a tela bloqueada · localização “Permitir o tempo todo” · economia de energia desligada

## Slide 10
RESULTADOS
Resultados com a condição de medição
Rastro · Apresentação I · Resultados · Andre Bueno Ocanha · 5 min
10/11
161
testes de unidade
0 falhas · 29 classes · gradlew test no 710ef50
10 de 10
execuções do teste de corrida
sem falha · execuções independentes
36,3 min
de aquisição com a tela bloqueada
IMU 50,1 Hz · 0 leituras perdidas
87%
do tempo com GPS, tela apagada
62% antes da D-23 · rede a cada ≤ 20 s
5,0 %/h
de bateria
no mesmo trecho bloqueado
0,56
razão de otimismo
parado · 99% dos fixos retidos: não mede o ruído
0,24 m → 2·10⁻¹⁵ m
resíduo RMS médio, antes → depois
85 janelas reais da caminhada
5 m
menor salto detectável
≥ 90% de detecção · semente 20261020
Samsung SM-S926B · coletas de 22/10/2026 no campus da UFLA (sessão bloqueada de 21h12 fora do campus, coordenadas deslocadas) · scripts\av1_evidencias.ps1 · docs/evidencias/resultados

## Slide 11
RESULTADOS
Limitações e próximo passo
Rastro · Apresentação I · Resultados · Andre Bueno Ocanha
11/11
O que ainda não sabemos
Sem verdade de campo: a referência é a janela limpa reconciliada.
O erro do GNSS é correlacionado no tempo: γ não é exatamente χ².
Com a tela apagada, GPS em 87% do tempo e uma pausa de 4,5 min sem causa conhecida.
Parado, o receptor retém a posição: o ensaio estático não mede o ruído.
O registro fica em claro até a cifragem da AV2.
AV2
Pedir a localização em segundo plano no app; consumidor IMU com taxa fixa (D-22).
Cᵢ medido e escalonabilidade das quatro tarefas periódicas.
Aprendizado online dos encontros de rede.
Agente com RuleEngine e modelo removível.
AES-GCM com chave no Keystore e frota com deriva de relógio.